## Slide 1
ASTANA AI WEEK · ХАКАТОН
MineGuard Twin
CV мониторинг водителя и цифровой двойник открытого карьера с AI-диспетчером
Симуляция логистики · Компьютерное зрение · LLM-агент

## Slide 2
ПРОБЛЕМА
Почему карьеру нужен цифровой двойник
Ручное диспетчирование
Решения принимаются интуитивно, без данных о рисках и загрузке в реальном времени.
Микросон водителя
Одна из ключевых причин аварий на карьерной технике — трудно заметить вовремя вручную.
Нестабильность борта карьера
Трещины и оползни чаще всего обнаруживаются постфактум, уже после инцидента.
Перерасход топлива
Нет прозрачного расчёта энергозатрат по маршрутам, чтобы их оптимизировать.
2

## Slide 3
РЕШЕНИЕ
Четыре слоя — одна платформа диспетчера
Симуляция логистики
OpenMines / SimPy прогоняет движение техники, считает топливо и риски по физическим формулам.
CV безопасности
Контроль устойчивости борта карьера и состояния водителя по видеопотоку в реальном времени.
AI-диспетчер
LLM-агент отвечает на вопросы диспетчера и предлагает действия — решение остаётся за человеком.
SCADA-консоль
Next.js интерфейс: карта карьера, события, KPI и чат с агентом в реальном времени.
3

## Slide 4
АРХИТЕКТУРА
Всё состояние сходится в единой базе
Next.js Frontend (3000)
SCADA-консоль диспетчера
↓
REST, поллинг 0.5–2с
FastAPI Backend (8000)
backend/api.py
↓
sqlite3
SQLite · data/mineguard.db
events · equipment_state · routes · simulation_kpi
↑
simulation/
OpenMines + Energy/Safety Layers
↑
cv_slope/
Canny-детекция трещин/оползней
↑
cv_driver/
MediaPipe: усталость водителя
↑
agent/
LLM ReAct — AI-диспетчер
4

## Slide 5
ДАННЫЕ ДЛЯ СИМУЛЯЦИИ
Симуляция — физическая модель, а не рандом
1
demo_mine.json
Конфигурация карьера: экскаваторы, отвалы, зарядная станция, расстояния маршрутов
→
2
openmines_adapter.py
Транслирует проектный конфиг в формат библиотеки OpenMines
→
3
SimPy-движок (OpenMines)
Дискретно-событийная симуляция, 120 тиков прогоняются синхронно
→
4
equipment_state / simulation_kpi
Позиции, топливо (EnergyLayer) и сближения (SafetyLayer) пишутся в БД
Формулы энергослоя (EnergyLayer)
Гружёный ход: 2.8 л/км Пустой ход: 1.7 л/км
Холостой ход: 12 л/ч Топливо → энергия: ×9.7 кВт·ч/л
Прогноз столкновения: risk = 0.5·proximity + 0.3·fatigue + 0.2·Δскорость
5

## Slide 6
КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ
Контроль состояния водителя
MediaPipe Face Landmarker
EAR = (|p2-p6|+|p3-p5|) / (2·|p1-p4|)
— раскрытие глаз (Eye Aspect Ratio)
MAR = |p_top−p_bottom| / |p_left−p_right|
— раскрытие рта (Mouth Aspect Ratio, зевок)
PERCLOS ≥ 25%
процент времени с закрытыми глазами за скользящее окно → критическое событие driver_fatigue
Gaze / yaw / pitch по iris-точкам
15 кадров отвлечения подряд → событие driver_distraction (high)
Как это работает
1 Веб-камера
2 Лицевые точки
3 EAR / MAR / PERCLOS
4 Событие + риск техники
Калибровка (calibrate: true) сохраняет baseline EAR/yaw/pitch под конкретного водителя.
7

## Slide 7
AI-АГЕНТ
Советует, а не решает: Decision Support System
Вопрос диспетчера
«Почему TRUCK-04 стоит?»
→
LLM (Qwen3.6-27B)
ReAct-цикл, до 6 итераций
→
Read-only инструменты
get_equipment, get_events,
get_routes, run_what_if
↺ цикл: результат инструмента возвращается модели, пока данных не хватит для ответа
Финальный ответ = связный текст + proposed_actions
Опасные действия (блокировка маршрута, остановка техники, замена водителя) агент только формулирует как предложение. Исполнение — отдельный клик диспетчера «Применить» по явному API-эндпоинту.
8

## Slide 8
AI-АГЕНТ
Один агент — три сценария диспетчера
Инцидент-триаж
POST /api/agent/chat
«Почему TRUCK-04 стоит?» → агент читает события и технику, объясняет причину и предлагает действие.
What-if анализ
POST /api/agent/whatif
Агент сам определяет параметры сценария из вопроса, запускает симуляцию и сравнивает с базовым прогоном.
Отчёт за смену
GET /api/agent/shift_report
Одна кнопка → структурированный отчёт: KPI, инциденты, маршруты, рекомендации на следующую смену.
9

## Slide 9
ДЕМО ДЛЯ ЖЮРИ
Как это выглядит на практике
«Почему TRUCK-04 стоит?»
TRUCK-04 остановлен системой: микросон водителя DRIVER-04 (PERCLOS 32%, событие EVT-B0CE95). Рядом заблокирован ROUTE-02 из-за трещины на SLOPE-NORTH-02. Рекомендую заменить водителя и не возобновлять движение до замены.
Предложенные действия:
Применить: Остановить TRUCK-04
Применить: Заменить водителя DRIVER-04
Опасное действие — предложено, не исполнено. Диспетчер решает сам.
10

## Slide 10
ТЕХНОЛОГИИ
Технологический стек
Backend
Python · FastAPI · SQLite
Симуляция
OpenMines · SimPy · NumPy
Компьютерное зрение
OpenCV · MediaPipe
Frontend
Next.js 14 · TypeScript · Tailwind
react-query · Konva · Recharts
AI-агент
httpx · Qwen3.6-27B
(farabi-inference)
Инфраструктура
Docker Compose
11

## Slide 11
ЧЕСТНО О СТАТУСЕ
Знаем свои ограничения — и куда расти
Сейчас
Classic CV (Canny) вместо обученной модели детекции
Память диалога агента — in-memory, без персистентности
Демо-конфигурация одной шахты (4 маршрута, 5 самосвалов)
Симуляция телеметрии, а не реальные датчики техники
Дальше
Обученная CV-модель (сегментация/детекция) на реальных данных
Персистентная память диалогов и аудит предложений агента
Мультиплощадочность: несколько карьеров в одном дашборде
Интеграция реальной телеметрии техники (IoT-датчики)
13

## Slide 12
MineGuard Twin
Спасибо за внимание