## Slide 1
MINEGUARD TWIN
Цифровой двойник карьера для безопасности
и эффективности горнодобычи
AI-диспетчер · CV-мониторинг усталости водителя · CV-инспекция бортов · Симуляция логистики (OpenMines / SimPy)
Хакатон Astana AI Week · 2026
01

## Slide 2
ПРОБЛЕМА
Открытые карьеры теряют деньги и жизни на трёх фронтах
!
Усталость водителей
Микросон и потеря концентрации за рулём 40–90-тонных самосвалов — одна из ведущих причин аварий на карьерах.
▲
Геологические риски бортов
Трещины, осыпи и оползни на уступах выявляются вручную и с задержкой, что повышает риск обрушения и блокировки дорог.
$
Неэффективная логистика
Фиксированная диспетчеризация без учёта риска и загрузки увеличивает простои, расход топлива и время цикла.
Итог: аварийность, простой техники и перерасход топлива снижают безопасность и маржинальность добычи
02

## Slide 3
РЕШЕНИЕ
MineGuard Twin: три интегрированных AI-модуля поверх одного цифрового двойника
⇄
MineOps Twin
Пошаговая симуляция движения самосвалов (OpenMines/SimPy), расчёт KPI: топливо, простои, выработка, оптимизация маршрутов.
◎
Slope / Road CV Monitor
Компьютерное зрение выявляет трещины, осыпи и повреждения дорог на бортах карьера и инициирует блокировку/объезд маршрута.
◉
Driver Fatigue CV Monitor
Видеоаналитика в кабине (MediaPipe): EAR, MAR, PERCLOS и трекинг взгляда — обнаружение микросна, зевоты и отвлечения.
Все три модуля пишут события в единый Event Center, который управляет риском техники и маршрутов в реальном времени
03

## Slide 4
АРХИТЕКТУРА
Архитектура системы: SCADA-фронтенд, API и симуляционное ядро
FRONTEND · Next.js / React / TypeScript
Dashboard
Simulation
Analytics
Events
Equipment
Routes
Settings
Driver CV
BACKEND API · FastAPI (REST, CORS)
/simulation/*
/events
/equipment
/routes
/recommendations
/predictive_risks
/driver/*
/slope/*
СИМУЛЯЦИЯ И CV-ЯДРО
OpenMines Adapter
Smart / Naive Dispatcher
Energy Layer
Safety Layer
Predictive Safety
MediaPipe Face Landmarker
ДАННЫЕ · SQLite (events, equipment_state, routes, kpi)
Полинг React Query каждые 500 мс синхронизирует SCADA-карту и панели с состоянием симуляции без лишних перерисовок
04

## Slide 5
ТЕХНОЛОГИИ
Технологический стек
Frontend
Next.js 14 (App Router) + TypeScript
Tailwind CSS + shadcn-style UI
TanStack React Query (polling 500 мс)
Zustand (состояние карты/сим.)
react-konva — интерактивная SCADA-карта
Recharts — KPI-графики
Backend / Симуляция
FastAPI (Python) REST API
OpenMines / SimPy — симуляция логистики
SQLite — события, техника, маршруты, KPI
Naive / Smart (Energy-Aware Safety) диспетчеры
Predictive Safety — прогноз столкновений
Computer Vision
MediaPipe Face Landmarker
EAR / MAR / PERCLOS расчёт усталости
Трекинг взгляда (yaw/pitch/iris)
CV-инспекция бортов и дорог (slope/road)
05

## Slide 6
ФОРМУЛЫ · DRIVER CV
Математика детекции усталости: EAR, MAR, PERCLOS
Eye Aspect Ratio (EAR)
EAR = ( |p2–p6| + |p3–p5| ) / ( 2 · |p1–p4| )
p1..p6 — 6 ключевых точек контура глаза (MediaPipe). EAR резко падает при закрытии глаз.
Mouth Aspect Ratio (MAR)
MAR = |p_top – p_bottom| / |p_left – p_right|
Рост MAR > 0.5 классифицируется как зевота (is_yawning).
PERCLOS (скользящее окно 80 кадров)
PERCLOS = ( Σ closed_frames / 80 ) × 100%
Порог тревоги: PERCLOS ≥ 25% → критическое событие «водитель засыпает».
Адаптивная калибровка порогов
Порог «глаза открыты»
EAR ≥ 0.82 × EAR_база
Порог «глаза закрыты»
EAR ≤ 0.74 × EAR_база
Окно сглаживания EAR
8 кадров
Окно PERCLOS
80 кадров (~8 с при 10 fps)
Отвлечение (рысканье)
yaw_dev > 1.25 или < 0.80
Отвлечение (тангаж)
pitch_dev > 1.30 или < 0.75
Порог кадров отвлечения
≥ 15 кадров подряд
06

## Slide 7
ФОРМУЛЫ · БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭНЕРГИЯ
Прогноз столкновений и модель расхода топлива
Predictive Collision Risk Score
R = 0.5·P + 0.3·F + 0.2·S
P — близость
P = max(0, 1 − dist_прогноз / 8.0)
прогноз позиции через 5 с по вектору движения
F — усталость
F = (fatigue₁ + fatigue₂) / 2 / 100
средний PERCLOS двух водителей, нормированный
S — относительная скорость
S = min(1, |v₁ − v₂| / 50)
разница скоростей самосвалов, км/ч
Оповещение выводится при R, вычисленном для пары самосвалов с прогнозной дистанцией < 8 условных единиц.
Модель расхода топлива (Energy Layer)
Гружёный рейс
F = d × 2.8 л/км
Порожний рейс
F = d × 1.7 л/км
Простой / погрузка / разгрузка
F = t × 12.0 л/час
Топливо → энергия
E = F × 9.7 кВт·ч/л
Классификация риска техники (Safety Layer)
fatigue ≥ 80 → critical
fatigue ≥ 50 и маршрут high/critical → critical
fatigue ≥ 50 или маршрут high/critical → high
fatigue ≥ 25 или маршрут medium → medium
иначе → low
07

## Slide 8
СОБЫТИЙНЫЙ КОНТУР
От детекции до решения диспетчера: сквозной поток данных
1
Детекция
CV-модуль (усталость / борт) или симуляция фиксирует аномалию
2
Событие
POST /api/events создаёт запись с risk_level и risk_score в SQLite
3
Обновление риска
Risk level техники/маршрута обновляется; критичные маршруты блокируются
4
Рекомендация
Rule Engine формирует рекомендацию с ожидаемым эффектом (топливо, цикл, выработка)
5
Действие оператора
Диспетчер видит алерт на SCADA-карте и принимает/подтверждает рекомендацию
Все API-эндпоинты симуляции и событий переиспользованы «как есть» — фронтенд опрашивает их через React Query каждые 500 мс.
08

## Slide 9
ИНТЕРФЕЙС
Интерактивная SCADA-карта карьера (react-konva)
C
Charging Site
S
Shovel-01
S
Shovel-02
S
Shovel-03
D
Dump-01
D
Dump-02
Легенда: ● заряд/погрузка/разгрузка · ▮ самосвал (цвет = уровень риска) · линии = дорожная сеть
Возможности карты
Панорамирование и зум колесом мыши
Плавное LERP-движение и разворот самосвалов
Выбор техники + перекрестие цели
HUD с телеметрией при наведении
Пульсация риска (medium/high/critical)
Пунктирные линии прогнозного риска столкновения
60 FPS через requestAnimationFrame
09

## Slide 10
ЭФФЕКТ
Какие проблемы решает MineGuard Twin
✓
Безопасность
Раннее выявление микросна и отвлечения водителя
Автоматическая блокировка опасных маршрутов
Прогноз опасного сближения самосвалов до инцидента
✓
Эффективность
Снижение простоев за счёт умной диспетчеризации
Оптимизация маршрутов с учётом очередей и риска
Контроль расхода топлива на тонну руды
✓
Управляемость
Единый Event Center вместо разрозненных логов
Правиловый Rule Engine с рекомендациями и эффектом
What-if сценарии без риска для реальной операции
Демонстрационный прогон: Baseline (NaiveDispatcher) vs Optimized (SmartDispatcher)
Chart: 
| Расход топлива, л/т | Простой, ч | Инциденты
Baseline | 1.34 | 6.2 | 5
Optimized | 1.05 | 3.1 | 1
Значения иллюстративны — из демо-прогона симулятора (120 тиков), приведены для сравнения архитектурного эффекта, не являются полевыми промышленными данными.
10

## Slide 11
РАЗВИТИЕ
Дорожная карта развития проекта
01
Пилот на одном карьере
Интеграция с реальными телеметрическими датчиками и камерами вместо симуляции
02
Предиктивное ТО техники
ML-модели износа и отказов на основе телеметрии и истории событий
03
Мультикарьерный масштаб
Единая SCADA-панель для нескольких участков и сравнение диспетчеров
04
Мобильные уведомления
Push-алерты диспетчерам и водителям, интеграция с промышленными шлюзами (MQTT/OPC-UA)
11

## Slide 12
Спасибо!
MineGuard Twin — цифровой двойник карьера, который видит риски раньше, чем они становятся инцидентом.
Astana AI Week 2026 · Команда MineGuard Twin
12